## Slide 1: Brownian Tree Generator
Paraschiv George
Stefan Adrian-Cosmin
343C5

## Slide 2: Descrierea problemei
Proiectul presupune paralelizarea si evaluarea unui program ce genereaza un arbore Brownian.
Analiza performantelor s-a facut pentru un arbore de 10000 de particule intr-un spatiu de 1200x1200, pe colize ibm-dp.q si hp-sl.q.
Corectitudinea s-a verificat local (pe 1, 2, 4 si 6 fire) deoarece nu am putut integra biblioteca FreeImage pe fep.
Timpii din grafice si prezentare (atat paraleli cat si seriali) nu contin partea de afisare a arborelui.

## Slide 3: Solutie
Solutia seriala: se alege un “seed” si se pune in imagine. Apoi se alege o particula pe imagine si aceasta este plimbata pana cand loveste “seed-ul”. Particula este pusa in imagine si se alege o noua particula aleator care este mutata pana intalneste “seed-ul” sau o particula plasata anterior. Se repeta pana la dimensiunea dorita.
Solutia paralela: dupa alegerea “seed-ului”, fiecare fir va muta o particular pana la intersectia cu arborele. Astfel fiecare fir va scrie nr. Particule / nr. Fire, particule si de asemenea sansele ca arborele sa creasca mai rapid vor fi mai mari pentru fiecare fir in plus.

## Slide 4: Evaluare serial
Am testat programul pentru diferite dimensiuni ale arborelui, respective spatiului de desenare.
Observatii: Timpul creste linear cu dimensiunea arborelui si exponential cu dimensiunea spatiului (deoarece sansele de coliziune initiale scad foarte mult).
Exemple: 10000p, 800s => 70s; 10000p, 1200s => 276s; 50000p, 800s => 195s
(media a 10 rulari)
Pentru dimensiuni de 1200x1200 am obtinut timpul maxim de 15 de minute.
Pentru dimensiuini de 1300x1300 am obtinut timpul maxim de 25 de minute!
Am ales 10000p, 1200s ca test de referinta.

## Slide 5: Evaluare ibm-dp.q
Timpi de executie / threads:
Cel mai bun timp este obtinut la 24 de fire.

## Slide 6: Speedup ibm-dp.q S(p) = T(n,1) / T(n, p)
Speedup-ul cel mai bun este la 24 de fire.

## Slide 7: Eficienta ibm-dp.q E(p) = S(p) / p
Eficienta cea mai buna este la 4 fire.

## Slide 8: Evaluare hp-sl.q
Timpi de executie / threads:
Cel mai bun timp este obtinut la 40 de fire.

## Slide 9: Speedup hp-sl.q S(p) = T(n,1) / T(n, p)
Speedup-ul cel mai bun este la 40 de fire.

## Slide 10: Eficienta ibm-dp.q E(p) = S(p) / p
Eficienta cea mai buna este la 4 fire.

## Slide 11: Observatii
Desi solutiile sunt asemanatoare, timpii pe Pthreads sunt putin mai buni decat pe OpenMp.
Pe coada ibm-dp.q scalabilitatea se opreste la 24 de fire.
Pe coada hp-sl.q scalabilitatea se observa si la 40 de fire, dar timpii initiali sunt mai slabi. => nr. de core-uri mai mare, dar mai putin performante.
Programul scaleaza foarte bine pe 4, 8 si 16 fire, performanta fiind aproape de nr. de fire de ori mai buna. (chiar si mai mult fata de solutia seriala).

## Slide 12: Multumim!